АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА  «ПИЛАД-500/750/1000»

Комплект поставки:

Аппарат «ПИЛАД»-1 шт.

Ручка -1 шт.

Инструкция- паспорт- 1шт.

Тумблер-1 шт.

Вилка для розетки-1 шт.

Аппарат электрический для сварки линолеума семейства «ПИЛАД-500» предназначен для ручной сварки любого типа линолеума , полиэтилена и других термопластичных рулонных материалов. Аппарат при включении мгновенно готов к работе, маневрен, удобен , надежен , прост в эксплуатации и имеет малый вес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | «ПИЛАД-500/1000» |
| --- | --- |
| Источник температуры- галогенная лампа | КГТ-220-1000- 1 шт. |
| Светофильтр | ТС2 (В2, Г2) |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Производительность, м/мин | 0,35-0,55/0,7-0,9 |
| Температура в помещении при работе, ºС | От +10 ºС и выше |
| Продолжительность нагрузки, % | 40 |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 310х150х120 |
| Масса, кг | 3,3 |
| Длина шнура, м. | 2,0 |
| Тип ленты , используемый для сварки аппаратом | Целлюлозная , шириной 70 мм. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования по технике безопасности:

- Эксплуатация нагревателя должна производиться с соблюдением действующих правил техники безопасности по эксплуатации электроприборов и мер противопожарной безопасности лицами, прошедшими инструктаж.

- Перед включением нагревателя необходимо убедиться в соответствии напряжения в сети номинальному.

- Не допускается эксплуатация нагревателя со снятым кожухом.

- Установку и замену лампы производить в защитных очках.

- Запрещается установка и замена лампы под напряжением.

Подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание :

После транспортировки  при отрицательной температуре выдерживать нагреватель в помещении не менее 1 часа.

Подключение нагревателя к сети производится при помощи шнура с сетевой вилкой.

Основание пола должно быть ровным, чистым, сухим и прочным. Неровности, трещины и выбоины шпаклюют. Бугорки на поверхности основания поля шлифуют. Поверхность пола перед укладкой линолеума обеспыливается пылесосом или волосяной щеткой без увлажнения. До укладки,  линолеум раскатывают для вылёживания не менее 2-х суток при температуре не ниже 15°С. Отлежавшийся линолеум раскраивают с припуском на усадку 5-10 мм и на прирезку кромок 10-15 мм. Полотнища раскладывают так, чтобы кромки накладывались друг на друга внахлест на ширину на менее 20- 30 мм. Кромки линолеума прирезают одновременно в 2 слоя острым ножом по линейке. Для получения качественной сварки швов, после прирезки ,  линолеум расстилают так, чтобы на стыке образовался зазор 0,3-0,5 мм. На свариваемый участок шва накладывают полоску технологической (антиадгезионной) ленты целлюлозной или фторопластовой. Тумблером включают нагреватель и ставят его на стык таким образом, чтобы продольная ось шва находилась посредине прорези основания. Наблюдение за оплавлением кромок при облучении осуществляется через светофильтр. Смыкание кромок  линолеума происходит при движении нагревателя вдоль шва при помощи  лапки и специального полоза, выступающего над плоскостью основания.

Наличие U-образной лапки, выступающей за вертикальную плоскость на 2-3 мм., позволяет производить сварку у плинтусов и на порогах при движении назад без поворота.

Скорость ведения нагревателя, необходимая для качественной сварки линолеума, подбирается опытным путем для различных типов линолеума.

При перерывах в работе отключать лампу нагревателя от сети тумблером. При замене лампы необходимо предохранять лопатки лампы от крутящих и сдавливающих усилий во избежание поломки выводов. Перед установкой лампы в нагреватель поверхность колбы необходимо протереть ватой, смоченной спиртом, для обезжиривания, а при установке избегать её загрязнения.

После 20 мин. непрерывной работы необходим перерыв 10 минут для охлаждения нагревателя (ПН-30%).

Нагреватель до полного остывания оставлять только на жаропрочной основе.

| Свидетельство о приемке: | Гарантийные обязательства: |
| --- | --- |
| Аппарат электрический для сварки линолеума «ПИЛАД- » Дата выпуска: __________ 200_г. Дата продажи: М. П. _______________________ т. (343)268-26-76, 2684076, Екатеринбург, | Изготовитель гарантирует исправную работу нагревателя в течение 6 месяцев при соблюдении условий эксплуатации, обслуживания и хранения. Гарантия не распространяется на лампу и светофильтр. |

# Text boxes

220 Вт.

ЛЕНТА  ДЛЯ СВАРКИ

АППАРАТ «ПИЛАД»

Обзорный экран с видом на шов.